## Slide 1
Potência elétrica Jean Marcel Espinoza

## Slide 2
Para qualquer máquina, em particular, para os aparelhos elétricos, definimos potência como a taxa de transformação ou conversão de energia na forma de calor a outra forma de energia no tempo.
Potência elétrica:
Fonte: GREF (2015).

## Slide 3
O efeito Joule
Os elétrons que compõem um fio metálico estão em constante movimento desordenado e mesmo que façam parte de um movimento organizado (corrente elétrica) chocam-se sucessivamente com os átomos que formam a rede iônica do metal. No caso dos elétrons livres em um condutor nem toda energia potencial elétrica transforma-se em energia cinética dos elétrons em sua movimentação, parte dessa energia transforma-se em energia térmica quando os elétrons se chocam com os átomos que constituem o condutor, aumentando-se as amplitudes de oscilação destes – é o efeito Joule.

## Slide 4
Sendo a potência a taxa de transformação ou conversão de energia no tempo, temos:
Sabendo que a energia transferida por carga corresponde ao trabalho (E=W) da força elétrica para deslocar uma carga elétrica de um ponto a outro onde a ddp é V, então:
V
V
P = V . i
Daí...
Potência elétrica:

## Slide 5: Potência da lâmpada:
Capacidade de produzir trabalho de 100W se for ligada a uma fonte de 127V.
Fonte: GREF (2015).

## Slide 6: Potência da lâmpada:
Capacidade de produzir trabalho de 100W se for ligada a uma fonte de 220V.
Fonte: GREF (2015).

## Slide 7: Observemos o brilho das lâmpadas:
100W
60W
220V
Fonte: GREF (2015).

## Slide 8: Recordando... Lei de Ôhm Relação entre tensão (V), resistência elétrica (R) e corrente elétrica (i).
R - Resistência;
V - Tensão;
i - Corrente.
Aplicando a tensão V na resistência R circula a corrente i.
V
R
i
A Lei de Ohm, assim designada em homenagem ao seu formulador — o físico alemão Georg Simon Ohm (1789-1854) — afirma que, para um condutor mantido em temperatura constante, a razão entre a tensão entre dois pontos e a corrente elétrica é constante. Essa constante é denominada de resistência elétrica
Fonte: GREF (2015).

## Slide 9
Potência elétrica (P):
A potência elétrica (P) conceitua-se como a taxa instantânea de conversão da energia elétrica em outras formas de energia (térmica, mecânica etc.). Ela depende da tensão elétrica presente nos portadores de carga e do número de portadores de carga circulantes.
Daí podemos escrever:
P = V . i
Como, pela lei de Ôhm V = R . i => i = V/R
P = V . i => P = V. (V/R) => P = V²/R
Ou P = V . i => P = (R. i). i=> P = R . i²

## Slide 10
P - Potência elétrica;
V - Tensão;
i - Corrente.
P
V
i
Potência elétrica (P):
Fonte: GREF (2015).

## Slide 11
A
V
P=100 x 2 = 200W
Fonte: GREF (2015).

## Slide 12
W
200W
No lugar do voltímetro e do amperímetro
Utilizamos o wattímetro
Fonte: GREF (2015).

## Slide 13
A
V
W
P = V . i
V=100V
I=5 A
P = 500W
Fonte: GREF (2015).

## Slide 14
O “consumo de energia elétrica” de fato não é um consumo, mas sim um medida de quanta energia elétrica foi convertida em outras formas de energia pelo sistema.
Esse “consumo” pode ser medido a partir da potência do aparelho elétrico. Mas é importante ressaltar que além dessa potência um outro fator importante é o tempo de uso do aparelho. Esse consumo de energia pode ser medido pela seguinte equação:
E = P. Δt
Consumo de energia:
Como,
Temos:
Unidades adotadas:
P = KW (watt/1000)
Δt = h (horas)
E = kWh (quilo-watt-hora)

## Slide 15
Fonte: GREF (2015).

## Slide 16
Conservação da energia elétrica:
Procel = Programa Nacional de Conservação de Energia ELétrica.
O Selo PROCEL tem por objetivo orientar o consumidor no ato da compra, indicando os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada categoria, proporcionando, assim, economia na sua conta de energia elétrica.
Também estimula a fabricação e a comercialização de produtos mais eficientes, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e a preservação do meio ambiente.
Fonte: GREF (2015).

## Slide 17
Fonte: GREF (2015).

## Slide 18
ALVARENGA, Beatriz; MÁXIMO, Antônio. Curso de Física. São Paulo: Ed. Scipione, 2000. v. 2.
GASPAR, Alberto. Física. 1.ed. São Paulo: Ática, 2000. v. 3.
GREF – Grupo de reelaboração do ensino de física. Física 3: Eletromagnetismo. 5. ed. São Paulo: Edusp, 2015.
HALLIDAY, D; RESNICK, R. Física. Rio de Janeiro: LTC – Livros técnicos e científicos Editora S.A., 1983. v. 3.
HEWITT, P. G. Física conceitual. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.
XAVIER, C.; BENIGNO, B. Física aula por aula. São Paulo: FTD, 2010.
Referências